# Ćwiczenie nr 11

Pomiar pojemności metodą techniczną

Literatura:

Pracownia elektryczna - Marek Pilawski

1.  Pomiar pojemności mostkiem LRC

| Lp | Wartość nastawiona CXp | Wartość zmierzona Czm | Błąd bezwzględny ∆C=Czm-Cxp | Błąd względny C=(∆C/ Cxp)100% | Codb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (F | (F | (F | % | (F |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| śr |  |  |  |  |  |

2. Pomiar pojemności metodą techniczną

Dla 6  wartości napięcia zasilającego zmierzyć prąd pobierany przez kondensatory  Wyznaczyć C  i porównać z wielkością obliczaną z danych znamionowych kondensatora  . Pomiary wykonać dla każdego z kondensatorów osobno C1  ;  C2 oraz dla połączenia szeregowego i równoległego C1 ; C2 .

## Tabela  pomiarowa:

| Kondensatory | ( | U | I | Cobl | XC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | hz | V | mA | (F | Ω |
| C1= ……(F |  |  |  |  |  |
| C2= ……(F |  |  |  |  |  |
| Połączenie szeregowe C1;C2 …..(F |  |  |  |  |  |
| Połączenie równoległe C1;C2 …..(F |  |  |  |  |  |

Wzory do obliczeń

Xc = U / I

C = 1  /  2((U

# Text boxes

C1

lrc