# Ćwiczenie nr 3

Pomiar  natężenia prądu stałego

(Pomiar  natężenia prądu zmiennego – ćw. 4 )

- Jednostopniowy układ regulacji prądu

Dla co najmniej 10 wartości prądu obciążenia przy stałym napięciu zasilania wyznaczyć Rodb i porównać z wielkością znamionową Rodb . Wyznaczyć błąd względny i bezwzględny wielkości mierzonej.

(+)

(-)

Tabele pomiarowa:

| Lp | Amperomierz a | Amperomierz w | Woltomierz |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zakres | α max | CA | ( | Ia | Zakres | α max | C | ( | Iw | Zakres | α max | C | ( | U |
|  | V | dz | A/dz | dz | V | A | dz | A/dz | dz | A | V | dz | V/dz | dz | V |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| śr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Obliczenia :

| Lp | Amperomierz analogowy |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I |  | I |  |  | Robl | Rzm |
|  | A | A | A | % | % | Ω | Ω |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| śr |  |  |  |  |  |  |  |

- Dwustopniowy  układ regulacji prądu

Dla co najmniej 10 wartości prądu obciążenia przy stałym napięciu zasilania wyznaczyć Rodb i porównać z wielkością znamionową Rodb . Wyznaczyć błąd względny i bezwzględny wielkości mierzonej.

(+)

(-)

| Lp | Amperomierz A1 | Amperomierz A2 | Amperomierz A3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zakres | α max | CA | ( | I1 | Zakres | α max | CA | ( | I2 | Zakres | α max | C | ( | I3 |
|  | V | dz | A/dz | dz | A | A | dz | A/dz | dz | A | A | dz | A/dz | dz | A |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| śr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Obliczenia

| Lp | Amperomierz A1 | Amperomierz A2 | Amperomierz 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I1 |  | I |  | I2 |  | I |  | I3 |  | I |  | I obl |
|  | A | A | A | % | A | A | A | % | A | A | A | % | Ω |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| śr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

CV = zakres / α max

I = CI * α

Rodb = U / I

I obl = I1 + I2

Wzory do  wyznaczenie błędów pomiaru wielkości mierzonej

mierniki analogowe

- błąd bezwzględny

- błąd względny

- graniczny błąd bezwzględny:

=

gdzie:

prąd wskazywane przez amperomierz analogowy

Iw - prąd wskazywany przez amperomierz wzorcowy

zakres pomiarowy

błąd bezwzględny pomiaru prądu

błąd względny pomiaru prądu

Wnioski:

# Text boxes

Aww

A

A

Rs

V

Rodb

A1

R1

A3

A2

R2

Rodb