Ćwiczenie 18

Pomiar częstotliwości rezonansowej

w obwodzie RLC

Literatura :

Pracownia Elektryczna - Marek Pilawski

1.Wyznaczanie charakterystyk częstotliwościowych elementów w obwodzie szeregowym RLC

W celu wyznaczenia charakterystyk częstotliwościowych należy wykonać pomiary napięć na elementach R, L, C w funkcji częstotliwości przy stałej wartości napięcia zasilającego .Uzas = const Pomiary należy przeprowadzić trzykrotnie, przy różnych wartościach rezystancji R w zakresie częstotliwości 20 Hz ... 20 kHz zmieniając f co 1000 Hz

U zas = const

Generator akustyczny zasila obwód szeregowy składający się z rezystora  R, cewki L, kondensatora C . Wartości skuteczne napięć UR, UL,  UC, ULC mierzymy woltomierzem cyfrowym . Prąd I można zmierzyć miliamperomierzem lub wyznaczyć z prawa Ohma

| L= | R = ........( | R = ........( | R = ........( |
| --- | --- | --- | --- |
| C= |  |  |  |
| f | UR | UL | UC | ULC | I | UR | UL | UC | ULC | I | UR | UL | UC | ULC | I |
| Hz | V | V | V | V | A | V | V | V | V | A | V | V | V | V | A |

Na podstawie pomiarów wyznaczyć: L , C . częstotliwość rezonansową fo, oraz wyznaczyć charakterystyki

I = f ( f )

i na jednym układzie współrzędnych

UL = f ( f )

UC =f ( f )

ULC  = f ( f )

2. Wyznaczenie częstotliwości rezonansowej

W tym celu dołączamy woltomierz U do zacisków rezystora mierzymy spadek napięcia na zaciskach rezystora R . Zmieniamy częstotliwość generatora co 1000 Hz aż woltomierz wskaże napięcie maksymalne co świadczy że częstotliwość generatora jest równa częstotliwości rezonansowej fo ,. przełączając woltomierz sprawdzamy czy napięcie ULC równe jest zeru.

Pomiary przeprowadzić trzykrotnie dla różnych wartości rezystancji R.

| L = | R = ........( | R = ........( | R = ........( |
| --- | --- | --- | --- |
| C = |  |  |  |
| f | UR | fo | UR | fo | UR | fo |
| Hz | V | Hz | V | Hz | V | Hz |

Uwagi …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

# Text boxes

Generator

akustyczny

mA

R

L

C

UR

UL

UC

U

UZAS

U